## Slide 1: Ejercicio: Diseño térmico preliminar de un microsatélite con ESATAN-TMS
MUSE 2021

## Slide 2: 1. Enunciado
Diseño térmico preliminar de un satélite en órbita LEO circular heliosíncrona.
Debe contener una caja electrónica, un telescopio infrarrojo y otros dos equipos no especificados.
Entre los 4 consumen la potencia media extraída por los paneles durante la órbita.
Mantener los equipos a sus temperaturas de funcionamiento durante toda la órbita.
Dos modos de funcionamiento
  Modo operacional. Los cuatro elementos funcionado.
  Modo supervivencia (opcional). Sólo disipa la caja electrónica un 50% de la potencia disipada en el modo operacional. Los heaters utilizados podrán consumir un máximo del 25 % de la potencia total disponible.

## Slide 3: 2. Recomendaciones (geometría)
Disposición interior con una, dos o tres bandejas para albergar equipos.
Modelar la caja electrónica y el telescopio con 2-4 nodos cada uno. Las otras dos cargas de pago con un nodo no geométrico cada una.
Panel solar
Materiales y propiedades ópticas pueden ser extraídos del tutorial. Se valorará búsqueda externa.

## Slide 4: 3. Recomendaciones (órbita)
Al menos 8 posiciones orbitales.
Apuntamiento el que se desee de manera que se maximice la potencia extraída por los paneles solares con una cara (telescopio) siempre mirando a la Tierra.

## Slide 5: 4. Recomendaciones (potencia)
Factor de empaquetamiento de las células solares entre 0.6 y 0.9.
Rendimiento de las células entre 0.2 y 0.3.
Cálculo de la potencia media obtenida en una órbita mediante el flujo solar incidente sobre las células solares promediado para las distintas posiciones orbitales y multiplicado por los factores de empaquetamiento y rendimiento.
Modo operacional
  La potencia producida se puede disipar de forma constante entre los 4 equipos del satélite. Distribuir de forma razonada.
Modo survival
  Pueden usarse heaters

## Slide 6: 5. Recomendaciones (Linear Conductors)
Generar los GLs automáticos que detecta ESATAN y procesarlos (especificando el tipo y la hc de valor típico entre 200 y 500 W/m2K en cada caso).
Chequear aquellos nodos que deberían tener contacto y que ESATAN no detecta para escribir aparte un fichero con el valor de estos GLs.
Imprescindible que haya GLs entre las partes externas e internas de la estructura, entre las bandejas y los equipos que están alojados sobre ellas.

## Slide 7: 6. Recomendaciones (análisis)
Se elije un esquema de solución transitorio que arroje al menos el doble de instantes en los que muestra resultados que el radiativo y con solución cíclica.
Número de nodo ambiente 999999 y nodo inactivo 999998.
El archivo del model.d debe contener toda la información.

## Slide 8: 7.Entrega
Fecha: 21 de mayo de 2021
Entrega
  En el enlace habilitado en Moodle (desde una semana antes)
Un zip que contenga:
  Informe muy resumido del diseño propuesto y los cambios posteriores para cumplir el requisito (y su justificación si la hubiese).
  Modelo con el formato: GMM en .erg (Model→Export→Geometry), TMM en una carpeta que incluya todos los achivos .d y .data empleados (../ ESATAN-TMS_Models / ”Nombre del modelo” / user / ”Nombre del análisis”) y los resultados en otra carpeta incluyendo .out, .TMD, .log y gráfica de la variación de temperatura de las diferentes partes del satélite.